## Slide 1: Læringsark
29.11.2023– Linjearbeid, utskifting av stolper – Arbeid nær ved høyspenningsanlegg (HØYPO) | 
Hva | I forbindelse med utskifting av stolpe i et avgreiningspunkt med to gjennomgående linjer, ble den ene linjen, lengst fra avgreiningspunktet, ikke utkoblet. LFS utførte ikke spenningskontroll og jording av denne linjen som var nær ved arbeidsstedet. Arbeidet var planlagt utført på spenningsløst anlegg, hele mastepunktet var bestilt utkoblet. Travers til avgreiningen ble løsnet fra stolpen som skulle skiftes og denne ble løftet ut av maskin. Ny stolpe ble etablert, men denne var for høy og måtte kappes. Ved denne operasjonen ble det observert gnistring mellom lift og linje som var utkoblet og jordet, sannsynligvis ladet opp av linjen som var spenningssatt. Arbeidet ble avbrutt og spenningsprøving avdekket at linje var glemt koblet ut og jordet. Etter en ny risikovurdering startet arbeidet opp igjen som arbeid nær ved, med nødvendige sikringstiltak etablert.
Årsak(er) | LFK-FA avdekket ikke at det var uoverensstemmelse mellom bestilling og mottatt koblingsprogram. Montørbas/LFK-FA som senere ble utpekt til LFS opplevde under utøvelse av koblingsoppdraget i forkant en ubehagelig hendelse med grunneier i forbindelse med kobling ute på et jorde. Det ble kjørt med bil til stedet, og dette mente grunneier ikke var greit og ble fysisk truende. LFS innser i ettertid at dette påvirket hans vurderinger og utøvelse av rollen som LFS. «Den som utpekes har et selvstendig ansvar for å vurdere egen skikkethet» SJA avdekket ikke at den ene linjen fortsatt var spenningssatt og at LFS var uegnet til å ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte. LFS hadde mange roller å forholde seg til: Bas for flere arbeidslag, LFK-FA og LFS.
Konsekvens | Ingen fysiske skader- men traumatiserende for de involverte.
Potensiale | Alvorlig- Arbeid ble utført i den tro at hele mastepunktet var spenningsløst. Fare for å komme innenfor risikoavstand med kroppsdeler eller utstyr /verktøy. Ved berøring og strømgjennomgang kunne det medført alvorlig personskade eller dødsfall.
Læringspunkter
Planlegging (§10 FSE) for riktig valg av arbeidsmetode og korrekt bestilling av koblingsprogram, for å unngå misforståelser. LFK-FA må alltid sjekke at koblingsprogrammet er i henhold til bestilling. Spenningsprøving og synlig jord på arbeidsstedet er absolutt krav. SJA skal ha med vurdering av om alle er skikket og egnet for oppgavene som skal utføres. Det skal avtales med grunneiere ved kjøring og transport på privat grunn.