## Slide 1: Læringsark
26.05.2020 – KUTT I Leggen | 
Hva | To skogsarbeidere bedrev sikringshogst. Under felling av et tre hvor det ble benytte felle-jekk som sikring, fikk operatør av felle jekk kutt i leggen av sagen. Sagen traff innkapslet fremmedlegeme inne i treet. Sagen fikk da et ukontrollert kast ut av felle-skåret som operatør av sagen ikke rakk å holde tilbake.
Årsake(er) | Operatør av fellejekk sto plassert slik at han var innenfor risikoområdet for sagens rekkevidde uten barrierer som kunne stoppet sagens utsving. I tillegg til feilplassering ser det ut til at vernebuksen ikke har hatt forventet vernestyrke, treff av sagen resulterte i en kuttskade.
Konsekvens | Kuttskade, sydd tre sting. Tre dager fravær
Potensiale | Uhell med treff av kjede i drift, i dette området av vernebuksen, skal normalt ikke føre til slik kuttskade. Det ble benyttet EN standardisert og godkjent vernebukse som skal yte vern mot denne type skade. Buksen er overlevert leverandør som følger opp mot produsent angående mulig feilproduksjon.
Læringspunkter
Etablere barrierer mellom sag og personell som vern mot utilsiktet bevegelse av sagen. Gjennomføre SJA - avklare sikker sone i forhold til sagen, samt andre momenter i felleoppdraget.