## Slide 1: Læringsark
09.11.2021 – Vedlikeholds rydding lavsp. – Legebesøk, sydd 4 sting i haken | 
Hva | Linjerydder fikk sveiven til fellejekk i haken ved felling av et mindre løvtre. Fellejekken var oppspent og saging var avsluttet. Treet legger seg mot et annet tre og for å endre retning på treet besluttes det å snu på jekken. Når jekken skal avspennes glipper linjerydderen taket i sveiven som slå kraftig tilbake.
Årsak(er) | Mister grepet på sveiven ved avspenning av jekken. Holder ikke optimalt i sveiven i forhold til kreftene som er lagret
Konsekvens | Middels – Stoppet blødning og oppsøkte legevakt Sydd 4 sting i haken
Potensiale | Middels – Store krefter i sving når sveiven ukontrollert slår tilbake. Kunne medført brudd i arm/overkropp.
Læringspunkter
Utvise forsiktighet og hensynta krefter som er opparbeidet ved bruk av verktøy Utløsningsmekanisme på slikt utstyr må vedlikeholdes og benyttes etter produsentens anvisning Benytte utstyr som er sikkert i bruk