## Slide 1: Læringsark
13.10.2022 – Finger i klem mellom kabelskap og gravemaskinskuff. | 
Hva | Under fjerning av gammelt kableskap ble finger klemt mellom vange på skap og skuff på gravemaskin.
Årsak(er) | Under løft av gammelt kabelskap med gravemaskin, viste det seg at maskinen hadde for liten rekkevidde, slik at det måtte skiftes tak for å klare løftet. Da fører av maskinen begynte å slippe opp skuffens press på skapet begynte dette å velte ned mot kablene. For at skap ikke skulle falle ned og skade kabler, tok montør raskt tak i skapvange for å holde det igjen. Samtidig som montør grep tak, gled skuff til siden slik at fingre/hånd kom i klem mellom vange og skuff.
Konsekvens | Middels: Maskinfører var raskt ute og fikk hjulpet til og frigjort hånd/fingre til montør. Hendelsen resulterte i kraftig klem og sårskade på en finger. En dags fravær grunnet kraftig smerter og liten bruksmulighet av hånden med skadet finger. Ingen brudd eller varig skade på nerve/sener avdekket etter legeundersøkelser.
Potensiale | Alvorlig: Fare for alvorlig nerve/seneskader i finger/hånd, tap av finger/fingre.
Læringspunkter
Både under planleggingsfasen ved avrop, og under utførelse, må det vurderes og sikres at tiltenkt maskin og utstyr er tilpasset oppgave/oppdrag. Etterleve utarbeidet SJA. Ved behov for endringer eller det avdekkes nye risikoer under arbeidet, skal det før videre utførelse gjennomføres en oppdatering av gjeldende SJA, ved større endringer gjennomføres ny SJA.