## Slide 1: Læringsark
06.12.2020 RUH 103504 Skadet hånd ved betjening av bryter i nettstasjon | 
Hva | Montør skader hånden ved betjening av fjærbelastet høysp. bryter i nettstasjon. Ved betjening står montøren på et lavere nivå enn det som er normalt ved betjening. Montøren trekker opp fjæren til ca. 90% før den glipper og håndtaket kommer i retur. Denne treffer da venstre hånd i full returhastighet. Slaget over venstre hånd resulterer i kutt i tommel.
Årsak(er) | Hendelsen skjedde under arbeid med å etablere ny nettstasjon. Gulv foran bryterbetjening var ikke montert ferdig. Montøren sto 40-50 cm. lavere enn normal betjeningshøyde. Han fikk derfor ikke nok moment på betjeningshåndtaket til å fullføre bevegelsen. Det ble ikke benyttet arbeidshansker, noe som kunne dempet slaget og hindret kuttskaden.
Konsekvens | Oppsøkte legevakt. Kutt i tommel sys med 5 sting. Røntgen ble tatt og ingen brudd påvist. Ikke fravær.
Potensiale | Alvorlig bruddskader i hånd.
Læringspunkter / forbedringsforslag
Ha full oppmerksomhet på arbeidsoppgaven som skal utføres og vurdere eventuelle avvik fra normal prosedyre. Betjening bør ikke foretas i unormal stilling. Arbeidsoperasjonen skulle vært vurdert i SJA. Bruk av arbeidshansker vil i mange tilfeller begrense håndskader.