## Slide 1: Læringsark
19.10.2021 – Lavspenningstavle veltet ved inntransport – Brudd i ryggvirvel | 
Hva | Plassering av ny lavspenningstavle i nettstasjon. Det ble benyttet et «rullespett» for å løfte opp tavlen i den ene enden for å frigjøre en av pallene tavlen sto på. Tavlen tok overbalanse og veltet inn mot høyspenningsbryterne. Tilskadekommet lærling fikk tavlen delvis over seg. Lærlingen dro hjem etter hendelsen, litt redusert men tilsynelatende uskadet. Dagen etter oppsøkte lærlingen lege og det ble etter hvert påvist et brudd i ryggen.
Årsak(er) | Valgt feil arbeidsmetode etter forhold som størrelse og vekt på tavle samt stedlige forhold i nettstasjonen. Det burde vært 1-2 personer i tillegg til montør og lærling når valgt metode ble benyttet. Ekstra sikring mot velt skulle uansett vært etablert. Risikoforhold beskrevet i Sja, men ikke hensyntatt.
Konsekvens | Alvorlig: Brudd i en ryggvirvel, det ble operert inn en støtteplate. Lærlingen ble sykmeldt en periode, for at bruddet skulle gro.
Potensiale | Alvorligere bruddskader og mulighet for varige men, med større eller mindre grad av invaliditet.
Læringspunkter
Hensynta beskrevne risikoforhold i Sja med god vurdering og inkluder alle i arbeidslaget, selv om det er gjentagende arbeid, er det alltid varierende forhold å ta hensyn til. Alltid ekstra barriere for å sikre når tunge /store kolli skal flyttes/plasseres. Spesiell oppmerksomhet på kolli med høyt tyngdepunkt og usikkert balansepunkt. Risiko for personskade skal vektes høyere enn overskridelse av utkoblingstid, men god planlegging er avgjørende for sikkerheten og tidsbruk