## Slide 1: Læringsark
14.11.2023 – Kniv – kuttskade i hånd | 
Hva | I forbindelse med kabelarbeid påførte lærling seg et kutt i hånden. Under avmantling av kabel glapp kniven slik at den traff ham i hånden.
Årsak(er) | I forbindelse med avmantling av kabelkappe holdt han tak i kabelen på en slik måte at hånden kom foran knivens kuttretning. Kniven glapp/skled av kappen og traff da slik at det ble et kutt gjennom arbeidshanske og inn i hånd. Hansken var ikke skjærebestanding.
Konsekvens | Lav – Det ble en kuttskade i hånden som måtte sys. Avtalt tilpassede arbeidsoppgaver. Ikke fravær.
Potensiale | Middels – Alvorligere blødning, skade på sener og/eller nerver.
Læringspunkter
For denne operasjonen var kniv mest egnet verktøy, men som hovedregel skal kniv ikke benyttes der det kan anskaffes annet egnet eller tilpasset verktøy/utstyr for å løse oppgaven. Kniv skal benyttes på slik måte at risiko for å treffe egen eller andres kropp/kroppsdeler unngås, hansker med høy skjærebestandighet skal benyttes. Vær observant på at gammel, eller kald plast er hardere å jobbe med.