## Slide 1: Læringsark
14.02.2024 – Jording – Strømgjennomgang | 
Hva | Montør fikk strømgjennomgang ved sammenkobling(C-presse) av bryterhåndtaksjord og grøftejord. (to potensialer.)
Årsak(er) | Sammenkobling av to forskjellige potensialer. Montør sannsynlig utsatt for jordstrømmer via grøftejord eller lekkasjestrøm via håndtaksjord fra bryter-arrangementet. Det ble ikke benyttet tilpasset shunt for å utjevne potensialene før berøring av de to jordlederen. Det ble benyttet ikke benyttet isolerhansker, kun vanlige arbeidshansker.
Konsekvens | Middels. Ikke avdekket skade etter legesjekk og undersøkelse på sykehuset. Den ansatte hadde alternativt arbeid grunnet smerter i skulder. Etter to uker ble hendelsen kategorisert til fraværsskade, pga. forverring av skulderplagene.
Potensiale | Middels – Hadde det samtidig med hendelsen vært en større jordfeil/lekkasjestrøm, vil risiko for alvorligere personskade vært høyere.
Læringspunkter
Utførende avdelinger repetere faremomenter med potensialforskjeller ved sammenkobling/fradeling av jordingsanlegg. Gjennomføre SJA ved arbeid på jordingsanlegg, herunder: Alltid benytte tilpasset shunt (isolert jordlisse med egnet tverrsnitt og isolerte klyper) ved sammenkobling/deling av jordingsanlegg. Sørg for potensialutjevning av alle ledende deler rundt arbeidsplassen. Benytte isoler hansker. Utfra risikoforholdene bør det i tillegg vurderes bruk av Isolerendematte eller godkjent isolerendefottøy. Det etableres som fast rutine at personell som får strømgjennomgang, eller utsettes for annen belastende hendelse/skade, skal ha debrief etter hendelsen med Internt støtteteam.