## Slide 1: Læringsark
14. APRIL 2020 – LAVSPENNINGSLINJE– FALLENDE STOLPE. | 
Hva | Brått og uventet falt skadet stolpe ukontrollert ned. Stolpen falt i en uventet retning, traff nesten montør, som jobbet med stagtvinge for en bardun. Stolpen var i tillegg til ordinær bardun sikret med en prov.- bardun forankret i et tre.
Årsake(er) | Innfestingen av provisorisk bardunen var ca 1-1,5 meter opp på stammen av treet. Under arbeidet økte vinden brått på med kraftige vindkast. Da de kraftige vindkast oppsto, har bevegelsene i furua bidratt til at trekk-kreftene via provisorisk bardunen har vært med på å knekke siste rest av holdet i stolpen. Dette, med mulig kombinasjon av vindpresset direkte på stolpen, har da videre ført til at stolpen rette seg opp og vred seg slik at den falt i motsatt retning av forventet fallretning, som det var tatt høyde for i forhold til etablert sikring.
Konsekvens | Ingen direkte skade konsekvens for involverte da denne klarte å kaste seg unna.
Potensiale | Høy alvorlighet Ved små endringer stor sannsynlighet for at stolpe kunne truffet montør og skapt permanent skade.
Læringspunkter
Vurdere risiko for om etablering av provisorisk bardunering via tre kan overføre uønskede bevegelser til stolpen, slik at stolpens holdfasthet svekkes eller om bevegelser kan skape andre farlige forhold Stolpe sikres med bardunering fra «stabil» forankring i minimum «tre retninger». Eller sikres mot fall med andre hjelpemidler, så som kran, stropping mellom ny – gammel stolpe e.l.