## Slide 1: Læringsark
05.11.2021 – Regionalnett – Lærling fikk kabel i hodet | 
Hva | En 52kV 400mm kabel faller ned i forbindelse med montering av klammer til stativ i utendørsanlegg på transformatorstasjon. Kabelen treffer lærling som jobber med annet arbeid, delvis i hodet. Benyttet nødvendig personlig verneutstyr.
Årsak(er) | Kabel ikke sikret ved montering Flere arbeidsoperasjoner innenfor samme område Det ble endret arbeidsmetode på denne siste av 3 stk. kabler. Ny arbeidsmetode ble ikke risikovurdert godt nok og ikke vurdert med ny Sja. Mangelfull sikring av kabel og annet arbeid forgikk i samme område
Konsekvens | Middels. Stiv og vond nakke etter noen dager oppsøker etter ca. 3 uker kiropraktor. Sykmeldt 3 dager under behandlingen. Tilrettelagt arbeid etter dette.
Potensiale | Alvorlig. Mer omfattende nakkeskader, nerveskader.
Læringspunkter
Flere arbeidsoppgaver innenfor samme område må koordineres og risikovurderes Endring i arbeidsmetode underveis må risikovurderes på nytt og ny Sja skal beskrive og hensynta nye risikoforhold Viktig å ikke bagatellisere og sørge for å oppsøke lege, samt melde RUH tidlig. Oppfølging og ivaretagelse av lærlinger er viktig. Lærlinger er overrepresentert i hendelser med personskade