## Slide 1: Læringsark
28.11.2023 – Lavspenningsarbeid i mast – Brannskade på hånd ved kortslutning | 
Hva | Ved lavspennings utkobling skulle det strekkes om deler av en linje. Riktig kurs i henhold til merking og kartverk ble koblet ut. Det ble spenningsprøvet med multimeter som viste 0. Når Ex ledning, 3x95 ble kuttet med jekkesaks, oppsto det lysbue. Montøren fikk brannskade på høyre hånd. Montøren hadde tatt av hansken på høyre hånd for å sjekke fasemerkingen som er på EX ledningene. Lysbuen vedvarte 3-5 sekunder, sikringene løste ikke ut. Det ble ikke benyttet visir eller briller, men unngikk skader i ansikt da montøren sto høyt nok i masten i forhold til arbeidsoppgaven som skulle utføres.
Årsak(er) | Feilmerket kursoversikt i stasjonen og i kartverket. Mangelfull kontroll av at anlegget var spenningsløst. Spenningstester som ble benyttet var feil innstilt og viste 0 spenning. Mangelfull bruk av personlig verneutstyr (PVU)
Konsekvens | Middels - Brannskade på hånd som ble behandlet som førstehjelp når montøren kom hjem på kvelden. Oppsøkte lege 1/12, det viste seg at brannskaden hadde gått dypere en antatt, ble sykmeldt 6 dager.
Potensiale | Alvorlig - Større brannskader i ansikt eller andre kroppsdeler. Strømgjennomgang som kunne medført alvorlig personskade, eventuelt fall fra mast. Sikringen løste ikke ut og lysbuen besto til det var brent tilstrekkelig avstand mellom fasene.
Læringspunkter
Feilmerking forekommer, derfor skal barrierer etableres. Frakobling og sikring mot innkobling. Kontroll av at anlegget er spenningsløst. Skal utføres med egnet instrument og funksjon kontrolleres. Hansker skulle vært brukt i denne operasjonen og øyevern/visir kunne med fordel vært benyttet selv om det skulle arbeides på spenningsløst anlegg. § 14 FSE. Arbeid på frakoblet anlegg - etablering av sikkerhetstiltak.